## Slide 1: RefrigeraSI Hasil PERIKANAN : chilling and freezing
Shanti Dwita Lestari

## Slide 2
Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali mengalami kerusakan /kebusukan (extremely perishable food) dan kualitasnya semakin cepat menurun pada suhu normal
Penyimpanan ikan pada suhu yang lebih rendah akan menurunkan kecepatan pembusukan
Beberapa metode handling dilakukan untuk menangani ikan diatas kapal segera setelah ikan ditangkap, diantaranya adalah pendinginan (chilling)

## Slide 3: Chilling
Proses mendinginkan ikan / produk perikanan dengan suhu mendekati titik leleh es (0oC/32oF)
Proses ini bertujuan untuk memperpanjang daya simpan ikan melalui penghambatan reaksi enzimatis dan aktivitas bakteri serta proses fisika dan kimia yang dapat mempengaruhi kualitas ikan

## Slide 4
Chilling | Freezing
Short-term storage (up to one month maximum for some species, only a few days for others) | Long-term storage (a year or more for some species)
Storage temperature 0 °C | Storage temperature well below zero, e.g. -30 °C
Relatively cheap | Relatively costly
Product resembles fresh fish | If poorly done can badly affect quality
Relatively low-tech | Relatively high tech
Low skills required | High skills required
Portable refrigeration | Generally static operations
Advantages and disadvantages of chilling and freezing

## Slide 5
Media yang sering digunakan pada proses chilling adalah es, chilled water, ice slurry (baik air laut maupun air tawar) dan refrigerated seawater (RSW)

## Slide 6: Keuntungan Penggunaan Es
Ice is available in many fishing areas and the purchasing patterns can be varied according to need (e.g. block ice of different sizes is frequently manufactured, and crushed, small or fragmentary ice ready for use is sold by weight).
Ice has a very high cooling capacity and it can maintain a very definite temperature
Ice is harmless , and in general relatively cheap.
Ice can keep fish moist and as it melts it can wash surface bacteria from the fish.
Ice can be moved from place to place and its refrigeration effect can be taken to wherever it is needed.
Ice can be made on shore and used at sea

## Slide 7: Kelemahan Chilling Menggunakan Es
Bruising
Terlepasnya komponn penyusun rasa, protein dan vitamin larut air
Es tidak tersebar merata di seluruh bagian tubuh ikan
Penyimpanan dengan es dalam waktu lama mengakibatkan perubahan tekstur (elastisitas daging menurun)
Mempengaruhi kelarutan protein, WHC dan aktivitas enzim kolagenolitik
Tidak dapat secara sempurna menghambat pertumbuhan bakteri psikrofilik

## Slide 8: Menghitung Kebutuhan Es
Mi = Cpf x Tf x Mf
80
Cpf = panas jenis ikan (kkal/kg)
Lean fish : 0,8
Medium : 0,78
Fatty fish : 0,75
Mf = massa ikan (kg)
Tf = suhu ikan
80 = panas laten es (kkal/kg)
Jumlah es yang diperlukan untuk mendinginkan 1 kg lean fish dari 25oC ke 0oC adalah 0,25 kg

## Slide 9: Chilled Seawater (CSW)
Pada CSW, es yang dibawa dari darat dicampur dengan air laut, kemudian ikan dimasukkan ke dalam campuran tersebut

## Slide 10: Refrigerated Seawater (RSW)
Penerapan metode RSW di kapal penangkap ikan dapat menghemat tenaga kerja, namun memerlukan mesin-mesin refrigerasi, pompa dan sistem penyaringan air laut, sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal
quick chilling, reduced physical damage to the fish and quicker handling with less labor | require more specialized installations on board and have usually only been found suitable where large volumes of fish need to be handled in a short time period

## Slide 11: RSW
Mendinginkan ikan dengan suhu di bawah suhu es
Sifat koligatif larutan Penurunan titik beku
Kandungan garam menurunkan titik beku
Pada air dengan kadar garam 3.5%, suhu RSW mencapai -1 – (-2)oC suhu superchilling
Ikan dicelupkan ke air laut yang telah didinginkan dan mengalami partial freezing
Suhu pembekuan ikan berbeda-beda, berkisar antara -1 – (-2,5)oC

## Slide 12: Persentase air yang membeku pada suhu superchilled
-1oC | 19%
-2oC | 55%
-3oC | 70%
-4oC | 76%

## Slide 13: Kelemahan RSW
Pada RSW yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi, bakteri pembusuk akan tersebar dengan cepat
Penyerapan garam dari air laut oleh ikan (salt uptake)
Loss protein
Anaerobic bacteria
Discoloration
Pembentukan drip
Hidrolisis beberapa fosfolipid
Denaturasi protein
Perubahan tekstur dan penampakan

## Slide 14: Ice Slurry
Merupakan modifikasi dari RSW
Es dengan butiran kristal yang sangat halus (0,25-0,5 mm) yang terbuat dari air tawar dilarutkan dengan air laut dengan salinitas 20-40%
Slurry terdiri dari 20-25% es dan air
Karena ukuran partikelnya sangat kecil, maka ice slurry dapat dilewatkan melalui pompa sentrifugal

## Slide 15: Keunggulan Ice Slurry
Ikan terhindar dari bruising dan kerusakan bagian tubuh
Handling lebih mudah dilakukan
Hemat biaya operasional dan pekerja

## Slide 16: Antifreeze Protein (AFP)
Ditambahkan pada suhu superchilling untuk mencegah ikan membeku pada suhu rendah
Berupa molekul peptidoglikan dengan berat molekul 2,4 – 36 kilo dalton (KD)

## Slide 17: Kecepatan Pendinginan
Semakin sedikit bagian tubuh ikan yang berkontak dengan es, maka kecepatan pendinginan pun akan semakin menurun. Untuk memaksimalkan kontak ikan dan es, pemilihan ukuran es dan teknik penyimpanan yang tepat harus dilakukan
Kecepatan pendinginan ditentukan oleh:
Ukuran, bntuk dan ketebalan ikan;
Metode penyimpanan;
Campuran air, es dan ikan yang sesuai (ice slurry);
Kontak ikan dan es yang merata;
Ukuran partikel es

## Slide 18: Faktor yang menentukan kecepatan pembusukan ikan yang didinginkan (chilled fish)
Temperatur
Kerusakan fisik
Faktor intrinsik
Intrinsic factors | Relative spoilage rate of fish stored in ice | 
 | Slow rate | Fast rate
Shape | Flat fish | Round fish
Size | Large fish | Small fish
Fat content in the flesh | Lean species | Fatty species
Skin characteristics | Thick skin | Thin skin

## Slide 19: 4 Fase Kebusukan Ikan
Phase I (Autolytic changes, caused mainly by enzymes) | Fish just caught is very fresh and has a sweet, seaweedy and delicate taste. There is very little deterioration, with slight loss of the characteristic odour and flavour. In some tropical species this period can last for about 1 to 2 days or more after catching.
Phase II (Autolytic changes, caused mainly by enzymes) | There is a significant loss of the natural flavour and odour of fish. The flesh becomes neutral but has no off-flavours, the texture is still pleasant.
Phase III (Bacteriological changes, caused mainly by bacteria) | The fish begins to show signs of spoilage. There are strong off-flavours and stale to unpleasant smells. Texture changes are significant, flesh becoming either soft and watery or tough and dry.
Phase IV (Bacteriological changes, caused mainly by bacteria) | Fish is spoiled and putrid, becoming inedible.

## Slide 20: Freezing (pembekuan)
Suatu cara pengambilan panas dari produk yang dibekukan, diikuti dengan turunnya suhu sampai di bawah 0oC sehingga sebagian besar air yang berada di dalam produk berubah menjadi es
Merupakan metode preservasi makanan dalam jangka panjang
Menghambat reaksi kimia dan aktivitas mikroorganisme di jaringan
Kualitas sensoris produk (penampakan, tekstur, flavor) serta nutrisi terjaga